## Slide 1: 自宅の気温を LINEで 教えてくれる ボタンを作ってみた

## Slide 2
・部屋の温度がいつでも分かる！(主目的)
・LINEの通知を任意のタイミングで呼べる！
できること
->めっちゃラインが来る友達の多い人間の様に見られる！

## Slide 3
Arduino
USB接続
ノートPC
(クライアント)
ネットワーク環境ある場所
GPIO接続
仕組み(ざっくり)
自宅
DHT22
温湿度計
GPIO接続
HTTPS通信
Raspberry Pi zero WH
(サーバ)
LINEサーバ
LINEにデータ送信
通知送信
スマートフォン

## Slide 4
クライアント側の仕組み
Serial.println(string); を使ってノートPCにシリアル出力
Arduino
USB接続
ノートPC
(クライアント)
GPIO接続
ノートPCで受信を検知してラズパイにリクエストを送る！！

## Slide 5
クライアント - サーバ通信の仕組み
ノートPC
(クライアント)
HTTPS通信
Raspberry Pi zero WH
(サーバ)
Python3.7+Flask でローカルにサーバを作成
ngrokでローカルに公開されたサーバにドメイン割り当て
[random].ngrok.io が割り当てされる
Notes: クライアントはそのドメイン(ほにゃらら.ngrok.io)にリクエストを送る ここまでの仕組みを実現するためにC#でwindowsフォームアプリケーションを作成しました。

## Slide 6
シリアル入力が来るか、ボタンを押すと、アドレスにGETリクエストを送るアプリケーション
Ngrok_Requester

## Slide 7
GitHubに上げて置いたので興味があればご覧ください。Arduinoのコードも載せてあります
アプリケーションのソースコード
https://github.com/reud/Ngrok_Requester
GitHub@reud
Notes: GitHub初心者なので変な所あったら教えていただけると幸いです

## Slide 8
Arduino
USB接続
ノートPC
(クライアント)
ネットワーク環境ある場所
GPIO接続
仕組み(ざっくり)
自宅
DHT22
温湿度計
GPIO接続
HTTPS通信
Raspberry Pi zero WH
(サーバ)
LINEサーバ
LINEにデータ送信
通知送信
スマートフォン
Notes: 次は右の部分について解説します

## Slide 9
サーバサイド
自宅
DHT22
温湿度計
GPIO接続
Raspberry Pi zero WH
(サーバ)
LINEサーバ
LINEにデータ送信
通知送信
スマートフォン
Adafruitライブラリ
+
LINE Notify
+
Flask
39行で実現できた。Pythonヤバい
Notes: 前振りで「複雑そうっすよねぇ！！！」

## Slide 10
サーバサイド ソースコード
これも上げてあります
https://github.com/reud/Ngrok_Requester
GitHub@reud

## Slide 11
サーバサイド ソースコード
これも上げてあります
https://github.com/reud/Ngrok_Requester
GitHub@reud

## Slide 12
実演
SSHが上手く成功していたら

## Slide 13
成功した時の動画

## Slide 15
こんな感じに出力されます
こんな感じに出力される

## Slide 16
まとめ
ArduinoだけでなくC#やPythonを組み合わせ、IoTな機器を作成することが出来た。

## Slide 17
ご清聴頂きありがとうございました！